Projekt Technologiczny

Systemu Elektroakustycznego

Domu Kultury „SOKOLNIA”

Etap III

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

nr postępowania: MCK.261.1.2018

Inwestor: 		Miejskie Centrum Kultury

41-407 Imielin

ul. Imielińska 92

Imielin, 2018

# Wstęp

Niniejszy dokument stanowi integralną część projektu, stanowiącego załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; prosimy Oferentów o staranne zapoznanie się z dokumentacją projektową. Obecny etap realizacji jest rozbudową istniejącego systemu, zatem zachodzą ograniczenia, np.: w wysokości HU wzmacniaczy mocy, która jest ograniczona do 2HU. Stąd uwaga, by zapoznać się z dokumentacją projektową.

# Wymagania ogólne

Wyspecyfikowano najważniejsze urządzenia, mające kluczowe znaczenie dla systemu, jego jakości i możliwości instalacyjnych oraz te dane techniczne, których spełnienie klasyfikuje urządzenie jako spełniające warunek dopuszczenia do instalacji.

Oferenci muszą przedstawić wykaz urządzeń, według wykazów zamieszczonych w dokumentacji projektowej, w rozdziale 18 Opisu systemu. Wykaz musi zawierać następujące dane:

- producent urządzenia;

- model, typ;

- zastosowanie, opis.

Poniżej zestawiono wymagania techniczne dla urządzeń, składających się na zaprojektowany system, wraz z akceptowalnymi wartościami parametrów.  Sprawdzenie ofert będzie przebiegało w trybie: spełnia – nie spełnia.

| Monitor wedge (podłogowy); czarny; 6 sztuk |
| --- |
| parametr | wartość |
| Rodzaj | Źródło punktowe; dwudrożny |
| Konstrukcja elektroakustyczna | Bass reflex |
| Komponenty, nie mniejsze niż | LF:1 x 12" , HF: 1 x 1,4" wyjście , głośnik z komorą kompresyjną z zabezpieczeniem aktywnym |
| Budowa | Asymetryczna, dwa kąty pracy: 55° i 35°; sklejka brzozowa ze zintegrowanymi uchwytami oraz gniazdem statywu; powłoka lakiernicza, kompozytowa, odporna na ścieranie |
| Budowa Grilla | Metalowa, malowana proszkowo; pokryta gąbką akustyczną |
| Zakres pracy (-10dB, 2π) | 50 Hz ÷ 20 kHz |
| Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku (1m) | ≥118 dB |
| Kąt pokrycia (-6dB) | 80° x 60° |
| Waga, nie większa niż | 23 kg |

| Źródło liniowe KET-G L/P; RAL 6007; 2 sztuki |
| --- |
| parametr | wartość |
| Rodzaj | Hybrydowe źródło liniowe, dwudrożny |
| Konstrukcja elektroakustyczna | Obudowa zamknięta |
| Komponenty, nie mniejsze niż | 12 x 4", 1" głośnik ciśnieniowy w falowodzie; aktywne zabezpieczenia głośników wysokotonowych |
| Budowa | Fabryczne dostosowanie do instalacji stałych; stałe, fabryczne punkty montażowe, dedykowane akcesoria montażowe |
| Budowa Grilla | Metalowa, malowana proszkowo z gąbką akustyczną pod elementem metalowym |
| Zakres pracy (-10dB, 2π) | 100 Hz ÷ 20 kHz |
| Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku (1m) | ≥124 dB |
| Rezonans szczątkowy (Spectral Decay) | < 10 ms w paśmie 125 Hz ÷ 10 kHz |
| Kąt pokrycia (-6dB); uśredniony 1 ÷ 4 kHz | 140° x 25° |
| Wymiary, nie większe niż (szer x głęb) | 150 x 150 [mm] |

| Wzmacniacz mocy, 4 kanały; 2 sztuki |
| --- |
| parametr | wartość |
| Moc wyjściowa wzmacniacza (EIA) | Dostosowana do obciążenia i potrzeb; |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz ÷ 20 kHz |
| Stosunek sygnał/szum | ≥105 dB A |
| Zabezpieczenia | Opóźnione załączanie, miękki start, zabezpieczenie impedancyjne oraz przed zwarciem, DC, zabezpieczenie termiczne, |
| Zdalny monitoring | Temperatura, stan obwodów zabezpieczających, poziom sygnałów I/O |
| Zasilanie | 195 - 250 VAC; 50 Hz |
| Zniekształcenia, 1 kHz, THD + N (EIA)/ zasilanie 230 VAC | <1% |
| Zdalne sterowanie | Protokół sieciowy lub konwertowany do sieciowego |
| Zakres temperatur pracy | 4° ÷ 45° C |

| Cyfrowe procesory sygnałowe, zdalne sterowanie i monitoring; programowalne; 8 kanałów |
| --- |
| parametr | wartość |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz ÷ 20 kHz |
| Zakres dynamiki | ≥110 dB (A); 20 Hz ÷ 20 kHz |
| Opóźnienie transmisji | <0.65 ms |
| Rozdzielczość obliczeniowa | ≥56 bitów |
| Wejścia/wyjścia | Symetryczne, balansowane elektronicznie |
| Maksymalny poziom wejściowy przed przesterowaniem | +15 dBu |
| Maksymalny poziom wyjściowy przed przesterowaniem | +20 dBu |
| Wewnętrzny poziom przesterowania | +38 dBu |
| THD | THD+N <0,02%, +3dBu, 20Hz ÷ 20KHz |
| Zabezpieczenia | Programowe dla dołączonych do kontrolowanych wzmacniaczy mocy zespołów głośnikowych w rozumieniu dynamicznie kontrolowanych kompresorów/limiterów pasmowych |
| Programowanie | Wszystkie parametry obróbki sygnału |
| Zasilanie | 195 - 250 VAC; 50 Hz |
| Moduły obróbki i zdalnej diagnostyki | Regulowane filtry górno- i dolnoprzepustowe IV-go rzędu, korektor parametryczny, 10 kanałów, regulacja dobroci filtru: 0,1 ÷ 100; poziom: -12 ÷ +12 dB; linia opóźniająca ≥20 metrów, przestrajalny generator sinus oraz generator szumu różowego |
| Przetworniki AD/DA | 24 bit/48 kHz |
| Zdalne sterowanie | Protokół sieciowy lub konwertowany do sieciowego |

| Słuchawki perkusisty; 1 sztuka |
| --- |
| parametr | wartość |
| Pasmo przenoszenia | 5 - 30,000 Hz |
| Skuteczność | 105 dB SPL |
| Współczynnik zniekształceń | 0,2% |
| Konstrukcja elektroakustyczna | zamknięte |
| Izolacja akustyczna | 35 dB (A) |
| Regulator głośności na przewodzie sygnałowym | Tak, pasywny (tłumik) |
| Wymienne poduszki | tak |
| Masa [g] | ≤ 300 |

| Wzmacniacz słuchawkowy; 1 sztuka |
| --- |
| parametr | wartość |
| Pasmo przenoszenia | 10 ÷ 150000 Hz |
| Kanały | Minimum 2 z wejściem program i AUX |
| Skuteczność | 105 dB SPL |
| Zniekształcenia THD, nie gorzej niż | 0,006% @ +4 dBu,1 kHz, GAIN: 1 |
| Maksymalny poziom wyjściowy @ 100 Ω | +24 dBm |
| Izolacja akustyczna | 35 dB (A) |
| Wskaźniki LED | Tak, wejście i wyjście |
| Tryb pracy: stereo/2 -kanałowo | tak |
| Funkcje | Wyciszenie lewy, wyciszenie prawy, balans między program i AUX, poziom wejściowy, poziom wyjściowy; regulacja basów i sopranów,oddzielnie filtrami półkowymi o częstotliwości srodkowej 200 Hz i 6 kHz w zakresie ± 12 dB |

| Przenośny case – rack; 1 sztuka |
| --- |
| parametr | wartość |
| Wysokość | 3 HU |
| Szyny bezrastrowe | Tak, przód i tył |
| Uchwyty nośne | Tak |
| Nóżki gumowe | Tak |
| Akcesoria: | - wykonanie specjalistycznych otworów wraz z panelem 19”; 1 HU (1 x NAC3MPA-1; 1 x NC3FD-L-1) |

| Mikrofon fortepianowy, ambientowy; 2 sztuki |
| --- |
| parametr | wartość |
| Odpowiedź częstotliwościowa | 10 - 20.000 Hz |
| Czułość pola na biegu jałowym | 0,6 mV/μbar |
| Czułość przy 1 kΩ @1 kHz | 6 mV/Pa |
| Stosunek sygnał/szum CCIR | 64 dB |
| Ekwiwalenty poziom SPL dla CCIR | 30 dB |
| Maksymalny poziom SPL @ 1 kHz | 126 dB |
| Impedancja elektryczna | 500 Ω |
| Złącze | XLR |
| Zasilanie Phantom | 16 ÷ 48 V / 5,5 mA |

| Mikrofon pojemnościowy, instrumentalny, kardioida, filtr, pad; 6 sztuk |
| --- |
| parametr | wartość |
| Odpowiedź częstotliwościowa | 40 - 20.000 Hz |
| Czułość w wolnym polu | 0,7 mV/µbar |
| Czułość przy 1 kΩ -1 kHz | 7 mV/Pa |
| Stosunek sygnał/szum CCIR | 66 dB |
| Ekwiwalenty poziom SPL dla CCIR | 28 dB |
| Stosunek sygnał szum ważenie A, 1Pa | 80 dB-A |
| Ekwiwalenty poziom SPL dla DIN / IEC | 14 dB-A |
| Maksymalny poziom SPL | 126 dB |
| Impedancja elektryczna | 200 Ω |
| Złącze | XLR |
| Zasilanie Phantom | 22 ÷ 48 V / 1,7 mA |

Wykonawca jest zobowiązany w ramach dostawy zabudować w istniejących szafach teletechnicznych wzmacniacze mocy oraz panele przyłączeniowe dla monitorów scenicznych i wzmacniacza słuchawkowego perkusisty. Zabudowane urządzenia muszą być okablowane wewnętrznie (w szafach) oraz należy dostarczyć 8 przewodów głośnikowych, zakończonych złączami typu SPEAKON – SPEAKON oraz przewód hybrydowy (zasilanie + mikrofonowy) do połączenia wzmacniacza słuchawkowego odsłuchu perkusisty.

Długości przewodów: należy przyjąć przeciętnie 15 m na jeden przewód, chyba, że Użytkownik zdecyduje inaczej.

Mikrofony mają być wyposażone we właściwe uchwyty do statywów. Monitory przestrzałowe KET-G L, P muszą mieć możliwość instalowania na statywach głośnikowych. Regulowane statywy głośnikowe (2 sztuki) mają stanowić również przedmiot dostawy.